## 1. Общие характеристики микроконтроллеров фирмы Microchip

Новичок, впервые заинтересовавшийся микроконтроллерами фирмы Microchip и, посмотрев, например, сайт фирмы http://www.microchip.com/ найдет довольно большое разнообразие микроконтроллеров разных типов, принадлежащим различным семействам и сериям и объединенных одним товарным знаком PIC. Разобраться во всем этом многообразии поначалу может показаться непростой задачей. Тем не менее, нужно хорошо представлять себе все множество предлагаемых микроконтроллеров, чтобы выбрать наиболее подходящий для определенной задачи. Не имея полного представления о том, что предлагается, нельзя сделать оптимальный выбор. 
   Одно из достоинств сообщества микроконтроллеров PIC это то, что его представители сочетают два трудно совместимых качества. С одной стороны существует довольно большое разнообразие микроконтроллеров PIC, каждый из которых имеет свои индивидуальные свойства и особенности, оптимальное сочетание которых позволяет наилучшим образом решать конкретную задачу. А с другой стороны все микроконтроллеры PIC в определенной мере стандартны. Это значит, что, если вы знаете, как устроен какой-либо микроконтроллер PIC и как он работает, то вам не составит большого труда разобраться в устройстве и работе любого другого микроконтроллера PIC, а программу, созданную для одного микроконтроллера можно легко переписать для любого другого, конечно, если позволят его ресурсы.
   Из всего набора выпускаемых сегодня микроконтроллеров PIC выделяются две наиболее развитые и популярные серии PIC16 и PIC18. 
   Серия среднего уровня PIC16. Названия микроконтроллеров этой серии начинаются с префикса PIC16. Различные типы микроконтроллеров PIC16 могут исполняться в корпусах, имеющих 14, 18, 28, 40 и более выводов. Это наиболее типичный ряд для PIC16/PIC18 в DIP корпусах. К серии микроконтроллеров PIC16 можно смело отнести микроконтроллеры PIC12 - это те же PIC16, только исполнены в 8 выводном корпусе.
   Серия High End - высшего уровня. Названия представителей этой серии начинаются как PIC18. Замечательно, что продвинутую серию PIC18 представляют микроконтроллеры не отдельного ново созданного типа, а прямые, но более развитые наследники микроконтроллеров серии PIC16. 
Поэтому, зная микроконтроллер PIC16 легко разобраться во всех новациях и тонкостях устройства и работы микроконтроллеров PIC18.

### 1.1. Обзор семейств микроконтроллеров PIC

Знакомство с микроконтроллерами естественно начинать не с самых сложных изделий, поэтому основное внимание будет уделено сначала микроконтроллерам серии PIC16. 
   Семейство PIC16 представляет множество недорогих, высокопроизводительных 8-разрялных микроконтроллеров, выполненных по КМОП технологии с очень малым потреблением энергии и полностью статической архитектурой. Представление о семействе можно получить, рассмотрев основу системы обозначений и примеры обозначений микроконтроллеров.
   После префикса PIC16, PIC12 или PIC18 следуют обозначение типа (технологии) памяти программ. Варианты:

- CR - масочное ПЗУ; программируется один раз при изготовлении МК.

- C - EPROM; программируется электрическим способом. Может быть запрограммирована только один раз.

- F - FLASH ПЗУ (EEPROM); запрограммированная память может быть стерта "электрически" и вновь запрограммирована тысячи раз. FLASH микроконтроллеры обычно имеют также и DATA EEPROM - FLASH память данных (не путать с ОЗУ!) для хранения "неоперативных данных", таких, как настроечные параметры, изменяемые константы, тексты.

- JW - ПЗУ стираемое ультрафиолетовым облучением. Корпус таких МК имеет специальное окошко из кварца (WINDOWED).

Обозначение типа ПЗУ может начинаться с буквы L, которая означает Low Voltage - расширенный вниз, как правило, до 2В диапазон напряжения питания и, как следствие, пониженная максимальная частота.

- LC или LF - EEPROM или FLASH ПЗУ соответственно, допускающее работу при пониженном (LOW) напряжении питания.

Изучение семейства PIC16 целесообразно начинать с наиболее перспективных его представителей. Если не вдаваться в тонкости, то можно утверждать, что масочные, EPROM и FLASH микроконтроллеры практически полностью совместимы по корпусам и выводам, имеют одинаковую архитектуру, электрические и временные характеристики, набор команд и порядок их исполнения. С началом массового выпуска FLASH микроконтроллеров и снижения цен на них, у однократно программируемых микроконтроллеров стало меньше шансов на популярность среди начинающих специалистов. Учитывая это, есть смысл основное внимание уделить именно FLASH микроконтроллерам.
   После префикса PIC16, PIC12 или PIC18 и обозначения типа (технологии) памяти программ следует комбинация из трех цифр, она определяет собственно тип МК.
   Здесь под типом МК понимается комбинация дополнительных свойств МК, как-то: число портов ввода-вывода, объем памяти программ (ПП), памяти данных (ПД), FLASH ПЗУ данных, а главное набор периферийных функций и, следовательно, дополнительных возможностей микроконтроллера.
Например.

- PIC12F629 8-выводной МК с аналоговым компаратором.

- PIC12F675 8- выводной МК с аналоговым компаратором и 10-разрядным АЦП.

- PIC16F628 18-выводной МК с аналоговыми компараторами, модулем сравнения/захвата/ШИМ и модулем USART (последовательная передача данных по протоколу RS-232C). Стандартный диапазон напряжения питания 3…5,5В, во всем диапазоне тактовой частоты 0…20МГц.

- PIC16LF628 обратите внимание: тип памяти LF, это значит, что МК имеет расширенный диапазон напряжения питания 2…5,5В, при тактовой частоте не более 4МГц, и стандартный диапазон напряжения питания 3…5,5В, при тактовой частоте более 4МГц.

- PIC16F628A буква в конце обозначения типа микроконтроллера указывает на то, что это вариант PIC16F628 с внесенным незначительным изменением архитектуры или технологии, или устраненным замечанием. Если будет еще изменение, то появится вариант PIC16F628В.

После типа МК в его маркировке следуют код -X/XX, где X - температурный диапазон:

- I - индустриальный -40°С…+85°С;

- E - расширенный -40°С…+125°С.

XX - тип корпуса:

- P - пластиковый DIP;

- SO-пластиковый планарный корпус SOIC;

- SS- пластиковый планарный корпус SSOP;

- JW-DIP корпус с окном для УФ стирания;

- И др.

В виде числа 04 или 20 может указываться частота под которую оптимизирован генератор МК.
Все микроконтроллеры семейства имеют одинаковое ядро, систему команд, организацию памяти программ и памяти данных и порядок взаимодействия ядра с памятью и периферийными устройствами. А отличаются друг от друга микроконтроллеры тем, что каждый из них оптимизирован под выполнение определенного круга задач и может отличаться от собратьев количеством выводов, объемом памяти программ и памяти данных, набором периферийных устройств и ценой.

### 1.2. Таблица популярных представителей PIC16

|  | Кол-во выводов /портов | ПП, слов | ОЗУ, Кбайт | FLASH ПД, Байт | Таймеры | Встроенные периферийные модули | Розн.цена, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIC12F629 | 8/6 | 1К | 64 | 128 | TMR0, TMR1 | аналоговый компаратор | 1,4 |
| PIC12F675 | 8/6 | 1К | 64 | 128 | TMR0, TMR1 | аналоговый компаратор, 10-разр. АЦП | 1,8 |
| PIC12F683 | 8/6 | 2К | 128 | 256 | TMR0, TMR1, TMR2 | аналоговый компаратор, 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ | 2,3 |
| PIC12F630 | 14/12 | 1К | 64 | 128 | TMR0, TMR1 | аналоговый компаратор | 1,8 |
| PIC16F676 | 14/12 | 1К | 64 | 128 | TMR0, TMR1 | аналоговый компаратор, 10-разр. АЦП | 1,9 |
| PIC16F684 | 14/12 | 2К | 128 | 256 | TMR0, TMR1, TMR2 | аналоговый компаратор, 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ | 2,5 |
| PIC16F688 | 14/12 | 4К | 256 | 256 | TMR0, TMR1, TMR2 | аналоговый компаратор, 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART | 2,8 |
| PIC16F628A | 18/16 | 4К | 224 | 128 | TMR0, TMR1, TMR2 | аналоговый компаратор, 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART/SC | 3,5 |
| PIC16F648A | 18/16 | 4К | 256 | 256 | TMR0, TMR1, TMR2 | аналоговый компаратор, 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART/SC | 3,9 |
| PIC16F84A | 18/13 | 1К | 68 | 64 | TMR0 | популярный, устарел | 4,6 |
| PIC16F818 | 18/16 | 1К | 128 | 128 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, SPI(master/slave)/I2C(slave)модуль захвата/сравнения/ШИМ | 3,0 |
| PIC16F819 | 18/16 | 2К | 256 | 256 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, SPI(master/slave)/I2C(slave)модуль захвата/сравнения/ШИМ | 3,3 |
| PIC16F870 | 28/22 | 2К | 128 | 64 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART | 4,0 |
| PIC16F871 | 40/33 | 2К | 128 | 64 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART, PSP (parallel slave port) | 5,0 |
| PIC16F872 | 28/22 | 2К | 128 | 64 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART, MSSP SPI(master/slave)/I2C(master/slave) | 5,5 |
| PIC16F873 | 28/22 | 4К | 192 | 128 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART, MSSP SPI(master/slave)/I2C(master/slave) | 6,5 |
| PIC16F874 | 40/33 | 4К | 192 | 128 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART, MSSP SPI(master/slave)/I2C(master/slave), PSP(parallel slave port) | 7,5 |
| PIC16F876 | 28/22 | 8К | 368 | 256 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART, MSSP SPI(master/slave)/I2C(master/slave) | 7,5 |
| PIC16F877 | 40/33 | 8К | 368 | 256 | TMR0, TMR1, TMR2 | 10-разр. АЦП, модуль захвата/сравнения/ШИМ, USART, MSSP SPI(master/slave)/I2C(master/slave), PSP (parallel slave port) | 7,8 |

Таблица 1.1. Иллюстрация сочетаний свойств различных типов микроконтроллеров PIC16. 


Все МК имеют

- Диапазон тактовой частоты 0...20МГц.

- Одинаковое ядро.

- 35 простых инструкций.

- Режим энергосбережения SLEEP.

- POR (Power On Reset) - сброс по подаче питания (при достижении Vddmin).

- OST (Oscillator Start-up Timer) - удерживает МК в состоянии сброса на время запуска и стабилизации тактового кварцевого или кристаллического генератора.

- BOD или BOR (Brown-out Detect или Brown-out Reset) - детектор снижения Vdd с настраиваемым порогом.

- WDT (Watchdog Timer) - сторожевой таймер с настраиваемым периодом.

- Микроконтроллеры PIC16F873…877 могут программировать свою память программ в процессе работы.

- Все 8-ми и 14-ти выводные МК, кроме режимов генератора, типичных для всех PIC16, имеют встроенный стабильный (1%) тактовый RC генератор.

ПП объемом 2 Кслов - много это или мало? Это сможете понять, когда напишите и практически реализуете два - три рабочих проекта. Если писать программу чисто на ассемблере, то 2 Кслов это не много и не мало, для начала, скажем так, нормально. 
   Если программу писать на языке Ci, то места ей потребуется больше, и, кроме этого, легче осваивается объем памяти. Если потребуется размещать в ПП таблицы, то тут вообще, ее может быстро стать мало. Для небольшой программы таблицы могут быть очень большими. Например, для какого-нибудь датчика программа может состоять из пары десятков команд и таблицы несколько Кслов.

Далее: 2. Знакомство с микроконтроллером. 
Оглавление 



Полный пречень выпускаемых микроконтроллеров PIC, все необходимые документы смотрите на сайте фирмы Microchip microchip.com 
А также на российском сайте и на русском языке microchip.ru

Павел Лукиенко